KELEBEK VANA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1-TSE-EN-ISO 9001:2015 TS EN 593

2-DİZAYN : ÇİFT FLANŞLI,ÇİFT EKSANTRİK

3-BAĞLANTI BOYU : EN 558/1 SERİ 14 DIN 3202 F4 TİP

FLANŞLAR : EN 1092/2 PN10

4-GÖVDE : SFERO DÖKÜM-GGG 40-GGG 50 SFERO DÖKÜM

5-KLAPE : SFERO DÖKÜM-GGG 40-GGG 50 SFERO DÖKÜM

SIZDIRMAZLIK RİNGİ : EPDM KAUÇUK

6-MİLLER : X20Cr13

7-GÖVDE SİTİ : PASLANMAZ ÇELİK KAYNAK DOLGU GÖVDE SİTİ AISI 316L

8-BASKI ÇEMBERİ : 304 PASLANMAZ ÇELİK

9-İÇ BAĞLANTILAR : A 2 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK

10-DIŞ BAĞLANTILAR : A 2 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK

11-YATAK BURÇLARI : BRONZ

12-KAPLAMA : DN 100 -2400 TERMOPLAST TOZ BOYA, RAL 5005 250-,300 MİKRON

13-ÇALIŞMA ŞEKLİ : SONSUZ VİDALI DİŞLİ KUTUSU VE VOLAN İLE ELEKTRİK AKTÜATÖR

14-MONTAJINA UYGUN ISO 5211 FLANŞLI

15-TESTLER : PN x 1,5 GÖVDE TESTİ PN x 1,1 KLEPE SIZDIRMAZLIK TESTİ